____________________________________________________________________________

# Кунг экспедиционный

# Mitsubishi L200

УСТАНОВКА

Благодарим Вас за выбор нашего продукта!

ВНИМАНИЕ!

Настоящая инструкция является вспомогательным материалом  для облегчения монтажных операций.

Пожалуйста, во избежание проблем при установке и эксплуатации изделия, внимательно прочитайте инструкцию до конца.

С уважением, коллектив компании KDT!

1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА

  - Конструкция изделия постоянно модернизируется, поэтому настоящая инструкция может не полностью соответствовать приобретённому Вами экземпляру.

  - Прилагаемый к изделию комплект крепёжных деталей может отличаться от спецификации в соответствии с изменениями в конструкции изделия.

  - Для монтажа изделия могут потребоваться материалы, не входящие в стандартный комплект поставки.

  - Монтаж оборудования относительно несложен, но если Вы не обладаете опытом слесарных и электромонтажных работ, рекомендуем Вам обратиться к специалистам, имеющим необходимые знания и инструменты.

  - Резьбовые отверстия в деталях и кузове, а также их ответные крепёжные изделия рекомендуется покрыть консистентной смазкой для облегчения разборки соединений при демонтаже.

  - При установке могут возникнуть небольшие натяги в соединениях вследствие плотной посадки деталей, колебаний размера кузова и изменения толщины покрытия изделия.

  - РЕКОМЕНДАЦИЯ! Не затягивая соединения, собрать всю конструкцию, и последовательной затяжкой установить её в требуемое положение.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Кунг ……………………....………….……………………..……..…………….. 1 шт.

2.2 Струбцина ……………………………………………………………………… 4 шт.

2.3 Проставки (профиль 20*20*200 мм) …………………………………….... 4 шт.

2.4 Уплотнитель п-образный ………………….……………………..……….... 1,5 п.м

2.5 Уплотнитель самоклеющийся ……………...…………..……………….... 5 п.м

2.6 Комплект крепёжных изделий:

- Болт М8х25 .………………………………………………………….…….. 16 шт.

- Болт М10х80 …..……………………………….…………….………..…… 8 шт.

- Шайба увеличенная М8 ….…………..…………………………………. 16 шт.

- Шайба увеличенная М10 ….…………..………………………………… 8 шт.

- Шайба пружинная М8 ……………………...………………………..….. 16 шт.

- Шайба пружинная М10 ………………..…...………………………..….. 8 шт.

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

3.1 Ключ стержневой шестигранный 8 и 10 (для внутреннего шестигранника)

3.2 Ключ 8 и 10

4. Установка кунга.

| 4.1 Наклеиваем самоклеящиеся уплотнители по бокам, как показано на фотографиях, предварительно обезжирив поверхности кунга. |  |
| --- | --- |
| 4.2 Торец проклеиваем с изгибом. |  |
| 4.3 Обрезаем лишние края. |  |
| 4.4 Наживляем болты 10х80 с шайбой на струбцины. |  |
| 4.5 Выставляем кунг симметрично, относительно кузова. Прикладываем струбцины, и наживляем их на 4 болта 8х25, предварительно установив шайбу и гровер м8. |  |
| 4.6 Снизу между струбциной и отбортовкой кузова прокладываем профиль 20х20 под болты струбцины. Он используется, чтобы не повредить борта автомобиля. |  |
| 4.7 Ещё раз проверяем симметрию кунга относительно кузова и протягиваем все болты крест накрест. |
| Опция – карман для мелочей. |  |
| Желаем Вам приятного путешествия! |  |